| № | Деталь | длина | ширина | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дно кровати | 2014 | 844 | 1 |
| 2 | перило | 1982 | 100 | 1 |
| 3 | перило | 1553 | 100 | 1 |
| 4 | спинка кровати | 844 | 330 | 2 |
| 5 | Перило заднее | 1982 | 270 | 1 |
| 6 | стойка | 1508 | 820 | 1 |
| 7 | передняя стенка | 1466 | 375 | 1 |
| 8 | стойка разделитель | 1466 | 300 | 1 |
| 9 | Бок стойки | 1500 | 400 | 2 |
| 10 | полка | 333 | 360 | 1 |
| 11 | задняя стенка | 1508 | 820 | 1 |
| 12 | низ шкафа бол. | 844 | 844 | 1 |
| 13 | низ шкафа мал. | 350 | 380 | 1 |
| 14 | горизонт шкафа | 334 | 380 | 2 |
| 15 | полка | 294 | 300 | 3 |
| 16 | полка | 333 | 380 | 1 |
| 17 | Стойка перил | 260 | 100 | 2 |
| 18 | Уголок стола | 200 | 200 | 1 |
| 20 | глубина ящика | 300 | 110 | 4 |
| 21 | ширина ящика | 277 | 110 | 2 |
| 22 | фасад ящика | 164 | 328 | 2 |
| 23 | ДВП дно ящика | 292 | 285 | 2 |
| 24 | фасад | 1456 | 314 | 2 |
| 26 | фасад | 510 | 328 | 1 |
| 27 | ДВП задняя стенка | 1494 | 835 | 1 |
| 28 | ДВП задняя стенка | 1494 | 357 | 1 |

Кровать-чердак  ЮНИОР-3

Схема сборки

Сборка производится двумя квалифицированными сотрудниками!

Сборку изделия производим не затягивая конферматы полностью,

после того, как изделие собрано,  затягиваем их до конца!

Сборка шкафа:

-  С помощью конферматов к низу шкафа №12	Сборка ящиков стойки-шкафа:

крепим детали №7, №8.

- К бокам № 9  (где наметки) с помощью блестящих	- Сборка ящиков: к бокам №20 с помощью

саморезов  х16мм крепим роликовые направляющие.	конферматов крепим зад.стенку №21

- далее снизу шкафа  крепим стойку сред№9 и	- в паз вставляем дно ящика №23 (двп)

перед.стенку №7	- с помощью эксцентриковой стяжки закрепляем

-  крепим деталь №6	фасады №22.

-  с помощью гвоздей крепим заднюю стенку  №27.	-  Крепим роликовые направляющие на дно ящика

с помощью саморезов х16мм

*При сборке на правую сторону,  деталь № 7и №12

нужно перевернуть по вертикали.

Сборка стойки-шкафа:

- К горизонту шкафа №12 с помощью шкантов

крепим  горизонт №13

- закрепляем конферматами бок стойки №9

- Далее крепим горизонты №14

- устанавливаем полки №16, №10

- Собрав угловой шкаф и стойку, закрепляем заднюю стенку №11 с помощью конферматов к боку №9,

с помощью эксцентриков к дну кровати.

- Затем крепим к зад.стенке№11 и боку №9 столешницу №29

- Собираем выкатной стол:

-  к боку №31 крепим  столешницу №30 и между ними уголок №18

Саморезами закрепляем колесную опору на бока стола.

| № | Деталь | длина | ширина | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Уголок стола | 200 | 200 | 1 |
| 29 | столешница большая | 836 | 820 | 1 |
| 30 | столешница маленькая | 520 | 650 | 1 |
| 31 | бок стола | 629 | 350 | 1 |

- Пропускаем трубу d-50мм через столешницу №29, затем фланец для трубы, затем столешницу №30,

и снова под столешницу устанавливаем фланец.

- снизу трубы устанавливаем подпятник, сверху одеваем фланец.

- Собираем спальное место:  к дну кровати №1 крепим бока №4, затем  перило №2, 3 и 5.

Перило №2 и 3 скрепляем между собой стойками перил  №17 с помощью межсекционной стяжки.

-Устанавливаем спальное место на собранный каркас.

- Выравниваем.

- Крепим  дно кровати.

- Закрепляем блестящими саморезами х16мм фланец трубы к дну кровати.

Производим сборку лестницы:

- К бокам  лестницы №34 с помощью гвоздей крепим подпятники,

затем штангодержатель круглый. Вставляем штангу и закрепляем.

- Крепим лестницу к передней стенке кровати №7.

| № | Деталь | длина | ширина | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | бок лестницы | 1508 | 200 | 2 |
| 35 | ступень | 330 |  | 5 |

- Далее, устанавливаем в угловой шкаф  полки №15, крепим и устанавливаем штангу,   навешиваем фасады №24.